КОТЕЛ  ОТОПИЕЛЬНЫЙ

КОМБИНИРОВАННЫЙ

Котёл отопительный комбинированный (далее –котёл) предназначен для теплоснабжения пассажирских вагонов, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной  и принудительной  циркуляцией теплоносителя.

Котёл предназначен для работы  на биомассе и твёрдом топливе, электроэнергии высокого напряжения после установки и монтажа электрооборудования (нагревательных элементов и изоляторов) или одновременном использовании обоих энергоносителей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, Ккал/час Номинальная мощность электронагревателей, кВт Максимальное рабочее давление, МПа (кг/см2), не более Максимальная температура воды на выходе котла, ºС, не более Площадь поверхности нагрева, м2, не менее* Ёмкость водяной рубашки, л, не более Коэффициент полезного действия, %, не менее* Время растопки при работе на твёрдом топливе (температура выходящей из котла воды 40 ºС), мин, не более Габаритные размеры, мм, не более: - высота - диаметр корпуса - ширина Масса котла без воды, кг, не более Средний срок службы, лет Наработка на отказ, ч, не менее | 30000 48 0,05 (0,5) 95 3,03 440 58 45 3040 850 1024 600 16 10000 |
| *Параметры и характеристики обеспечиваются конструкцией котла |

Котел поставляется без электрических нагревательных элементов.

При комбинированной системе отопления вода в котле подогревается расположенными в водяной рубашке высоковольтными нагревательными элементами, а при отсутствии электроэнергии — за счет теплоты сжигаемого твердого топлива).

Питание нагревательных элементов осуществляется по однопроводной поездной линии с номинальным напряжением 3000 В постоянного или однофазного переменного тока частотой 50 Гц в пути следования от локомотивов, а в пунктах отстоя — от стационарных устройств.

Системой водяного отопления с комбинированным котлом оснащены вагоны различных типов. Эта система состоит из котла с расширителем и отопительных приборов. Котел с комбинированным отоплением имеет обычную твердотопливную топку и водяную рубашку, в которой на опорном фланце расположены 24 высоковольтных нагревательных элемента.

Для увеличения поверхности нагреваемой воды в коническую часть топки установлены циркуляционные трубы . В нижней части топки расположены колосниковая решетка и зольник. Твердое топливо загружается в котел через топочное отверстие, через него же извлекается шлак. Зола и мелкий шлак удаляются через отверстие зольника. На опорном фланце в зоне топки размещены  изоляторы, через которые высоковольтные провода подводятся к нагревательным элементам котла. В целях обеспечения электробезопасности кожух котла заземляется. Для этого в его нижней части предусмотрен специальный болт, к которому присоединяется заземляющий провод.

Нагревательные элементы закрыты защитным кожухом, на котором устанавливается блокировка, разрывающая цепь катушек высоковольтных контакторов при подъеме кожуха и наличии высокого напряжения. В поднятом положении для осмотра нагревательных элементов кожух подвешивается на цепях.

Рис.1- Общий вид котла отопительного комбинированного