Дымосос Д-2,8

Дымосос Д-2,8 предназначен для отсасывания дымовых газов c температурой не более  250 ºС .

Дымосос изготавливают в климатическом исполнении У3 по ГОСТ 15150-69.

Дымосос не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

Дымососы изготавливают правого и левого вращения рабочего колеса.

Питание электродвигателей дымососов должно производиться от промышленной электрической сети переменного тока напряжением (380      ) В  и  частотой  (50(1) Гц.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная производительность (расчетная), м3/ч | 2100 |
| Полное давление (расчетное при t max =250 °С), Па | 310 |
| Максимальный КПД, % | 64 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 280 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 1410 |
| Максимальная температура перемещаемой рабочей среды, °С | 250 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | 535 462 775 |
| Масса, кг, не более | 55 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В  комплект  поставки  дымососа  входит:

а)  дымосос  Д-2,8  -  1 шт.;

б)  руководство  по  эксплуатации  -  1 шт.

# Text boxes

+38

-57