ГРЯЗЕВИК

Грязевик вертикальный фланцевый (абонентскй грязевик) предназначен для очистки воды с температурой не более 200 ºС от механических примесей (крупных и средних взвешенные частиц (песка, окалины, грата, крупных продуктов коррозии и т.п.)в трубопроводах водо- и теплоснабжения

Грязевик используется для очистки холодной воды:

- в обратном трубопроводе тепловой сети в котельных, подающих трубопроводах в ЦТП и ИТП, абонентских вводах холодного и горячего водоснабжения, тепловых вводах зданий и сооружений различного назначения, узлах учета (тепловые, водомерные и элеваторные УТЭ).

- как 1 ступень очистки перед фильтрами на водозаборах, различных технологических потоков воды (оборотные системы водоснабжения).

Очистка воды от механических примесей в грязевике происходит за счет комбинированного использования естественных сил инерции потока и гравитации и фильтрации воды с применением специальной сетки. Механические примеси оседают и накапливаются в нижней части грязевика, удаление которых производится периодически через дренажные патрубки, расположенные в нижней части корпуса грязевика. В верхней части корпуса расположен воздушник, предназначенный для удаления воздуха при первоначальном заполнении грязевика водой и в процессе рабочей эксплуатации.

Грязевик не требует какого-либо специального обслуживания, кроме периодического удаления накопившихся загрязнений через дренажные патрубки без отключения грязевика от трубопроводной системы. Периодичность удаления шлама зависит от степени загрязнения исходной воды. Необходимо также периодически визуально проверять сварные швы и детали грязевика на предмет деформации и коррозии.

Монтажные работы по установке и обвязке грязевика должны производится специализированной монтажной организацией в соответствии с действующими правилами и нормами согласно техническому или проектному решению.

Установка и обвязка грязевика должна быть произведена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность осмотра, ремонта и очистки его как с внутренней, так и с наружной стороны. Подводящий и отводящий трубопроводы должны быть разгружены.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| Dy | Py, МПа | Dn, мм | Dn1, мм | Dn2, мм | H1 мм | H2, мм | H3, мм | B, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | d1, мм | n1 | d2, мм | n2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1,0;1,6 | 159 | 48 | 57 | 370 | 305 | 225 | 343 | 145 | 110 | 160 | 125 | 19 | 4 | 19 | 4 |
| 50 | 1,0;1,6 | 159 | 57 | 76 | 410 | 335 | 235 | 365 | 160 | 125 | 180 | 145 | 19 | 4 | 19 | 4 |
| 65 | 1,0;1,6 | 219 | 76 | 89 | 485 | 420 | 290 | 423 | 180 | 145 | 195 | 160 | 19 | 4 | 19 | 4 |
| 80 | 1,0;1,6 | 325 | 89 | 89 | 605 | 545 | 385 | 760 | 195 | 160 | 195 | 160 | 19 | 8 | 19 | 8 |
| 100 | 1,0;1,6 | 325 | 108 | 108 | 605 | 545 | 385 | 760 | 215 | 180 | 215 | 180 | 19 | 8 | 19 | 8 |
| 125 | 1,0;1,6 | 325 | 133 | 159 | 630 | 570 | 370 | 523 | 245 | 210 | 280 | 240 | 19 | 8 | 22 | 8 |
| 150 | 1,0;1,6 | 426 | 159 | 194 | 862 | 762 | 520 | 642 | 280 | 240 | 335 | 295 | 24 | 8 | 24 | 12 |
| 200 | 1,0;1,6 | 530 | 219 | 273 | 964 | 900 | 538 | 847 | 335 | 295 | 405 | 355 | 24 | 12 | 28 | 12 |

Грязевики вертикальные  условным диметром более 200 мм изготавливаются по типовым сериям ТС-567 и ТС-568.