Дымосос Д-5У центробежного типа одностороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками рабочего колеса предназначен для отсасывания дымовых газов из водогрейных котлов теплопроизводительностью 1 МВт, работающих на твёрдом топливе с золоулавливающим устройством (циклоном).

Вид   климатического  исполнения – УХЛ,  категория  размещения 4.2 по ГОСТ 15150.

Дымосос не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

Дымососы изготавливают правого и левого вращения рабочего колеса.

Питание электродвигателей дымососов должно производиться от промышленной электрической сети переменного тока напряжением  (380      ) В  и  частотой  (50(1) Гц.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная производительность, м3/ч | 7500 |
| Полное давление (при t max =200 °С), Па | 1550 |
| Максимальный КПД, % | 64 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 1440 |
| Максимальная температура перемещаемой рабочей среды, °С | 250 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | 680 786 1065 |
| Масса, кг, не более | 148 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 07.211.07-27.00.000 | Дымосос Д-5У пр. | 1 |
|  | Документация |  |
| 07.211.07-27.00.000 РЭ | Дымосос Д-5У Руководство по эксплуатации | 1 |

# Text boxes

+38

-57

На рисунке - правое вращение

Левое вращение – зеркальное отражение

Рисунок 1 - Дымосос Д-5У

Рисунок 1 - Дымосос Д-5У