Дымосос центробежного типа одностороннего всасывания с загнутыми назад

лопатками рабочего колеса, с непосредственной посадкой рабочего колеса на вал

электродвигателя, предназначен для перемещения дымовых газов . Принцип работы

дымососа основан на центробежном всасывании рабочей среды через входное осевое

отверстие вращающимися лопатками рабочего колеса.

По условиям эксплуатации дымососы должны соответствовать климатическому

исполнению «У», категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

Дымососы предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 233 К (- 40 ºС) до 313 К (+40º), относительной влажности воздуха не более 98% при  298 К (25ºС) и температуре перемещаемых газов не более 493 К (220ºС)

Рис.1

Таблица 1 – Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная производительность, м3/ч | 11000 |
| Полное давление (при tr =200 °С), Па | 1780 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 800 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15,0 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Температура перемещаемой среды, (tr), °С, не более | 250 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 1281 920 1278 |
| Масса, кг, не более (вместе с аппаратом направляющим) | 413 |