ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ  БЛОЧНЫЕ  ГГБ-1,2Н

(СТУПЕНЧАТОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Горелки газовые блочные ГГБ-1,2н со ступенчатым регулированием предназначены для экономичного и безопасного сжигания природного газа низкого давления в отопительных водогрейных котлах теплопроизводительностью до 1,0 МВт и паровых котлах паропроизводительностью до 1 т/ч, работающих под разрежением.

Горелки изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Горелки должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 (С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Питание горелок должно производиться от промышленной электрической сети переменного тока напряжением (380      ) В и частотой (50 ( 1) Гц, питание автоматики горе-лок – напряжением (220        ) В и частотой (50 ( 1) Гц.

Горелки не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях согласно “Правилам устройства электроустановок”, утвержденным в установленном порядке.

В зависимости от назначения горелки изготавливаются в двух исполнениях:

-исполнение 07.27.90-00.00.000 для водогрейных котлов (с автоматикой АБРКВ-1У1);

-исполнение 07.27.90.00.00.000-01 для паровых котлов (с автоматикой АБКП-1Г1).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1. Номинальная тепловая мощность, МВт | 1,2 ± 0,06 |
| 2. Коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности, не менее | 3,5 |
| 3. Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более | 1,15 |
| 4. Увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, не более | 0,2 |
| 5. Вид топлива и его низшая теплота сгорания, МДж/м3 (ккал/м3) | Природный газ ГОСТ 5542 33,6 (8000) |
| 6. Присоединительное давление газа, кПа | 4,3 ± 0,64 |
| 7. Давление газа перед электромагнитными клапанами (блоком клапанов), кПа | 3,8 ± 1,14 |
| 8. Давление газа перед горелкой, кПа в режиме “малое горение” в режиме “большое горение” | 0,2±0,03 1,5±0,22 |
| 9. Расход газа, м3/ч, при теплоте сгорания Qн = 36,6 МДж/м3 , в режиме “малое горение” в режиме “большое горение” | 30 120 |
| 10. Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПа | 0,85 ± 0,1 |
| 11. Разрежение в камере теплового агрегата, Па | 5 - 20 |
| 12. Потери тепла от химической неполноты сгорания, %, не более | 0,4 |
| 13. Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 1,2 |
| 14. Полный назначенный срок службы, лет, не более | 10 |
| 15. Средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 18000 |
| 16. Уровень звука в зоне обслуживания горелки, дБА, не более | 80 |
| 17. Масса составных частей горелки, кг, не более блока горелочного без арматурной группы блока горелочного с арматурной группой | 45 70 |
| 18. Габаритные размеры составных частей горелки, мм, не более блока горелочного без арматурной группы -длина -ширина -высота | 735 550 490 |
| блока горелочного с арматурной группой -длина -ширина -высота | 735 1370 700 |
| 19. Длина факела,мм, не более | 1100 |

# Text boxes

+22

- 33

+38

- 57