  - Циклон ЦН 15-600 (далее - циклон) предназначен для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, сжигании топлива и т.д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности.

  - Применение циклона ЦН 15-600 недопустимо в условиях токсичных или взрывоопасных сред, их нельзя также использовать для устранения сильно слипающейся пыли.

  - Общий вид циклона и его размеры приведены на рисунке 1.

  - Основными элементами циклона являются корпус 1, выхлопная труба 2 и бункер 3. Газ поступает в верхнюю часть корпуса через входной патрубок 4,приваренный к корпусу тангенциально. Улавливание пыли происходит под действием центробежной силы, возникающей при движении газа между корпусом и выхлопной трубой. Уловленная пыль ссыпается в бункер, а очищенный газ выбрасывается через выхлопную трубу и раскручиватель 5.

  - Циклон устанавливается на металлических или железобетонных постаментах. Необходимость теплоизоляции аппарата определяется условиями установки.

# Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Допустимая запыленность газа, г/м3, не более: - для слабослипающихся пылей - для среднеслипающихся пылей | 1000 250 |
| Температура очищаемого газа, °С | не более 400 |
| Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 | 500 |
| Производительность при w=3,5 м/с , м3/ч | 3560 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления при wТ=3 м/с | 150 |
| Эффективность очистки (от пыли =10мкм, плотностью 2,72 г/см3, % | 80 |
| Расчетная масса циклона, кг | 327 |

# Комплектность

| Обозначение | Наименование | Коли-чество | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦН 15-600.01.01.000 | Бункер * | 1 |  |
| ЦН 15-600.01.03.000 | Корпус циклона с выхлопной трубой* | 1 |  |
| ЦН 15-600.01.06.000 | Раскручиватель * | 1 |  |
|  | Документация |  |  |
| ЦН 15-600.01.00.000 ПС | Циклон ЦН 15-600 Паспорт | 1 |  |

* Циклон поставляется тремя частями согласно комплектности, по согласованию с заказчиком допускается поставка циклона ЦН 15-600.01.00.000  в сборе.

Рис.1 – Общий вид циклона ЦН 15-600 и его размеры.