ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ  БЛОЧНЫЕ  ГГБПР-1,2Н

(ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Горелки газовые блочные ГГБПР-1,2н с плавным регулированием предназначены для экономичного и безопасного сжигания природного газа низкого давления в отопительных водогрейных котлах теплопроизводительностью до  1,0 МВт, работающих под разрежением.

Горелки изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.

Горелки должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40(С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Питание горелки должно производиться от промышленной электрической сети переменного тока напряжением (380      ) В и частотой (50 ( 1) Гц, питание автоматики горелки – напряжением (220           ) В и частотой (50 ( 1) Гц.

Горелки не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях согласно “Правилам устройства электроустановок”, утвержденным в установленном порядке.

Горелка комплектуется электромагнитными газовыми клапанами отечественного производства;

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1. Номинальная тепловая мощность, МВт | 1,2 ± 0,06 |
| 2. Коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности при плавном регулировании, не менее | 4 |
| 3. Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более | 1,15 |
| 4. Увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, не более | 0,2 |
| 5. Вид топлива и его низшая теплота сгорания, МДж/м3 (ккал/м3) | Природный газ ГОСТ 5542 33,6 (8000) |
| 6. Присоединительное давление газа, кПа | 4,3 ± 0,64 |
| 7. Давление газа перед электромагнитными клапанами, кПа | 3,8 ± 1,14 |
| 8. Давление газа перед горелкой в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, кПа | 0,17...1,72 |
| 9. Расход газа, м3/ч, при теплоте сгорания Qн = 36,6 МДж/м3 в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности | 30...120 |
| 10. Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПа | 0,85 ± 0,1 |
| 11. Разрежение в камере теплового агрегата, Па | 5…20 |
| 12. Потери тепла от химической неполноты сгорания, %, не более | 0,4 |
| 13. Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 1,2 |
| 14. Полный назначенный срок службы, лет, не более | 10 |
| 15. Средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 18000 |
| 16. Уровень звука в зоне обслуживания горелки, дБА, не более | 80 |
| 17. Масса составных частей горелки, кг, не более блока горелочного без арматурной группы блока горелочного с арматурной группой | 45 80 |

| Габаритные размеры составных частей горелки, мм, не более блока горелочного без арматурной группы -длина -ширина -высота | 830 550 515 |
| --- | --- |
| блока горелочного с арматурной группой -длина -ширина -высота | 830 1380 (1200) 560 |
| 19. Длина факела, мм, не более | 1100 |
| Примечание – Размер, заключенный в скобки, относится к горелке 07.27.90-00.00.000-03. |

# Text boxes

+38

- 57

+22

- 33