ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД «КОММУНАЛЬНИК»

ДЫМОСОСЫ

Руководство по эксплуатации

Д-00.00 РЭ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры дымососов приведены таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные параметры и размеры.

| Наименование показателя | Значения для дымососов |
| --- | --- |
|  | номер 5 |
| 1 Номинальный диаметр рабочего колеса, мм 2 Производительность на всасывании, м3/ч 3 Полный напор, Па 4 Максимальный коэффициент полезного действия, % 5 Потребляемая мощность, кВт, не более 6 Частота вращения рабочего колеса, об/мин 7 Установленная безотказная наработка, ч, не менее 8 Установленный срок службы до капитального ремонта, лет 9 Габаритные размеры, мм, не более: длина (вдоль вала) ширина высота 10 Масса (с электродвигателем), кг, не более | 500 5400 710 50 4 1440 4000 4 895 980 1006 160 |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

а) дымосос, смонтированный с электродвигателем на раме – 1  шт;

б) паспорт – 1 шт.

3 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

В миллиметрах

| Дымосос | А | А1 | а | а1 | С | С1 | b | B | B1 | H | H1 | H2 | d | D | D1 | L | l | L1 | l1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д5 | 410 | 330 | 230 | 376 | 310 | 230 | 120 | 980 | 380 | 1006 | 600 | 371.5 | 270 | 430 | 400 | 676 | 895 | 895 | 740 |
| Д6,3 | 410 | 330 | 230 | 376 | 310 | 230 | 120 | 1001 | 452 | 1315 | 670 | 440.5 | 327 | 525 | 475 | 676 | 626 | 881 | 740 |