Вентилятор центробежный ВЦ14-46-2,8

Вентилятор центробежный ВЦ14-46-2,8 предназначен для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных сред с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/ м3, не содержащих липких и волокнистых материалов. Вентилятор применяется в качестве дутьевого оборудования в технологических установках различного назначения и стационарных системах вентиляции.

Вентилятор изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по           ГОСТ 15150-69.

Вентилятор должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40° С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре воздуха 25° С.

Вентилятор изготавливают правого вращения рабочего колеса. Правое вращение – по часовой стрелке, если смотреть со стороны всаса.

Вентилятор не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная производительность (расчетная), м3/ч | 2500 |
| Полное давление (расчетное при t =20 °С), Па | 680 |
| Максимальный КПД, % | 64 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 280 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 1410 |
| Максимальная температура перемещаемой рабочей среды, °С | 80 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | 540 462 652 |
| Масса, кг, не более | 50 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект  поставки  вентилятора  входят:

а)  вентилятор центробежный ВЦ14-46-2,8  -  1 шт.;

б)  руководство  по  эксплуатации  -  1 шт.