Вентилятор дутьевой ВД-1,6

Вентилятор дутьевой ВД-1,6 предназначен для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных сред с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/ м3, не содержащих липких и волокнистых материалов.

Вентилятор применяется для подачи воздуха в топочное пространство водогрейных котлов, а также может использоваться в качестве дутьевого оборудования в технологических установках различного назначения и стационарных системах вентиляции.

Вентилятор изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по           ГОСТ 15150-69.

Вентилятор должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40° С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре воздуха 25° С.

Вентилятор изготавливают правого вращения рабочего колеса. Правое вращение -  по часовой стрелке, если смотреть со стороны всаса.

Вентилятор не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная производительность, м3/ч | 530 |
| Полное давление (при t =20 °С), Па | 680 |
| Максимальный КПД, % | 58 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 160 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
| Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 2700 |
| Максимальная температура перемещаемой рабочей среды, °С | 60 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | 248 332 294 |
| Масса, кг, не более | 8 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| ВД-1,6-00.000 | Вентилятор дутьевой ВД-1,6 | 1 |
|  | Документация |  |
| ВД-1,6-00.000 РЭ | Вентилятор дутьевой ВД-1,6 Руководство по эксплуатации | 1 |

Рисунок 1- Вентилятор дутьевой ВД-1,6